Załącznik nr 1

...................................

/pieczęć Wykonawcy/

# OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................…………….....................................

z siedzibą w ................................................................................................................………................

wpisaną do rejestru w ........................................…………… pod numerem .........………...................

posiadająca REGON    ........................................... NIP ........................................…………................

Część 1. Oferta na dostawę mikroskopu wraz z kamerą w ramach projektu 
„Myślę, liczę, działam”:

| Lp | Opis minimalnych wymagań zamawianego sprzętu | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop ogniskowany na nieskończoność z możliwością podłączenia kamery: układ optyczny korygowany do nieskończoności powiększenie 40x -1000x. okulary szerokopolowe WF10x/22 mm, regulacja dioptryjna w obu okularach głowica trinokularowa (do montażu kamery lub aparatu), odległość między osiami okularów ustawiamy poprzez rozchylenie tubusów 55-75mm, obrotowa 360°, regulacja rozstawu tubusów okularowych rewolwer obiektywowy czterogniazdowy obiektywy 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersyjny) współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro działka pokrętła ruchu drobnego - 0,002 mm (2µm) regulacja momentu obrotowego mechanizmu ogniskowania dwuwarstwowy mechaniczny stolik przedmiotowy krzyżowy z, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch preparatów z podziałką Noniusza; ruch stolika w osi X i Y (pokrętła przesuwu współosiowe, z prawej strony) Kondensor: Abbego N.A. 1.25, przesłona irysowa, uchwyt na filtr, regulacja wysokości Źródło światła: oświetlenie halogenowe 20W, wbudowany zasilacz, płynna regulacja natężenia oświetlenia |  |
| 2 | Kamera współpracująca z mikroskopem oferowanym w punkcie 1: Rozdzielczość – 2048 x 1536, 3Mp Wielkość sensora – ½’’ Wielkość piksela – 3.2µm x 3.2µm Dynamika – 61 dB Konwerter A/D – 10-bit, 8-Bit, R.G.B to PC Zakres widma: 400 – 650nm z filtrem IR Łącze z komputerem przez port USB Funkcje oprogramowania: Zapisywanie sekwencji video, zapisywanie statycznych obrazów, pomiar odległości, pomiar kątów, wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie (szkiełko przedmiotowe mikrometryczne 0,01mm), możliwość wydruku z podziałką lub bez. Współpraca z systemem operacyjnym Windows 7. |  |

Cena netto części 1 zamówienia …………… PLN + VAT ……………… PLN = …………………… PLN.

Dostawca oświadcza, że wszystkie pozycje zamówienia będą nowe i nieużywane oraz, że cena oferowanego sprzętu zawiera koszt dostawy.

Część 2. Oferta na dostawę mikroskopu umożliwiającego pracę w terenie w ramach projektu 
„Myślę, liczę, działam”:

| Lp | Opis minimalnych wymagań zamawianego sprzętu | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop z możliwością pracy w terenie: wbudowane akumulatory, które w połączeniu z oświetlaczem typu LED pozwalające na kilkudziesięciogodzinną pracę bez konieczności podłączania do źródła zasilania (praca w terenie lub w pracowni szkolnej) górne oraz dolne oświetlenie z regulacją natężenia światła umożliwiające oglądanie preparatów zarówno przezroczystych jak i nie przezroczystych głowica okularowa dwuoczna ze skośnym wglądem 45 stopni i regulacją odległości oczu (55-75) ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową blokada górnego położenia stolika zabezpieczająca preparat przed zgnieceniem płynna regulacja natężenia światła diafragma z płynną regulacją obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x (S) (obiektyw amortyzowany), 100x (S)(O) (obiektyw amortyzowany) (immersyjny) okulary: szerokokątne WF10x/18mm wyposażone we wskaźniki zakres powiększeń 40x- 1000x współosiowa obustronna śruba do makro i mikroregulacji (makroregulacja: 22 mm, makro-regulacja: 1.3 mm) miska rewolwerowa czteroobiektywowa kondensor NA 1.25 ABBEGO z przysłoną irysową, uchwytem na filtry i regulacją wysokości stolik przedmiotowy płaski dwuwarstwowy z podziałką (skala Noniusza) i z łapkami do mocowania preparatu umożliwiający płynne przesuwanie preparatu w osi XY za pomocą śruby współosiowej położonej ergonomicznie pod stolikiem |  |

Cena netto części 2 zamówienia …………… PLN + VAT ……………… PLN = …………………… PLN.

Dostawca oświadcza, że wszystkie pozycje zamówienia będą nowe i nieużywane oraz, że cena oferowanego sprzętu zawiera koszt dostawy.

Załączniki:

- Opis oferowanego sprzętu zawierający nazwę towarową produktu i jego dane techniczne.

………………………………………                                         					 ……………………………….

/miejscowość data/                                                                         		     	    /podpis Wykonawcy/